## Slide 1
--USER logic implementation added here
-- Divisor de frecuencias que obtiene en clk_aux1 una señal de reloj de 38 KHz (frecuencia portadora)
divisor_38KHz:
PROCESS( Bus2IP_Reset, Bus2IP_Clk )
BEGIN
IF (Bus2IP_Reset='1') THEN
cuenta1<= (OTHERS=>'0');
ELSIF(Bus2IP_Clk'EVENT AND Bus2IP_Clk='1') THEN
IF(cuenta1="0000000000000000010100100011") THEN -- 100 MHz / 38 KHz / 2 = 1315
clk_aux1 <= not clk_aux1;
cuenta1<= (OTHERS=>'0');
ELSE
cuenta1 <= cuenta1 + '1';
END IF;
END IF;
END PROCESS divisor_38KHz;

## Slide 2
-- Divisor de frecuencias que obtiene en clk_aux2 una señal de reloj de 1 Hz (frecuencia de la señal)
divisor_1Hz:
PROCESS( Bus2IP_Reset, Bus2IP_Clk )
BEGIN
IF (Bus2IP_Reset='1') THEN
cuenta2<= (OTHERS=>'0');
ELSIF(Bus2IP_Clk'EVENT AND Bus2IP_Clk='1') THEN
IF (cuenta2 = "0101111101011110000100000000") THEN -- 1 Hz
clk_aux2 <= not clk_aux2;
cuenta2<= (OTHERS=>'0');
ELSE
cuenta2 <= cuenta2 + '1';
END IF;
END IF;
END PROCESS divisor_1Hz;
active_ER <= '0' when slv_reg0 = "00000000000000000000000000000000" else '1';
code_infrared <= clk_aux1 AND clk_aux2 AND active_ER;